Типовые примеры нарушений требований пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах,

которые могут создать угрозу возникновения пожара, гибели и травматизма людей

| № п/п | Наименование требования пожарной безопасности | Наименование нормативного правового акта и (или) нормативного документа по пожарной безопасности | Примеры нарушений | Формулировка нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запрещается: а) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения; б) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации в) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы г) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров | п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | В лифтовом холле устроено помещение кладовой (торговое помещение и пр.). Сняты предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров (лестничных клеток, фойе, тамбуров и пр.). Допускается хранение на лестничных площадках (под лестничными маршами) вещей (мебели и других горючих материалов). Допускается устройство в лестничных клетках (поэтажных коридорах) кладовых (других подсобных помещений) |
| 2. | Запрещается хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования. | п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | На чердаках, в подвалах и цокольных этажах либо под свайным пространством зданий хранятся легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы. |
| 3. | Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | Запоры, установленные на дверях эвакуационных выходов, не позволяют беспрепятственно открыть дверь изнутри без ключа (навесные и врезные замки и прочие аналогичные устройства, конструкции, в том числе внутренние решетки) |
| 4. | Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов. | п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | Пути эвакуации, эвакуационные выходы (коридоры, лестничные клетки, эвакуационные выходы и пр.) загромождены посторонними материалами (коробки, мебель, коляски, упаковочная тара, отходы и т.п.), препятствующими свободной эвакуации людей |
| 5. | Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; | п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | Электрические светильники эксплуатируются без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника; Электропровода и кабели эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции. Допускается использование электрооборудования (розетки, рубильники, выключатели и другие электротехнические изделия) с повреждениями (разбит, треснут корпус, нарушение заводской конструкции и пр.). |
| 6. | Запрещается при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов. | п.п. «з» п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | Осуществляется электроподогрев автотранспорта при использовании временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов. |
| 6. | Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах. | п.57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами (ручными пожарными стволами, вентилями) |
| 7. | Необходимо обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | На объекте демонтированы (сломаны) пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации. На объекте демонтированы (сломаны) ручные пожарные извещатели. На объекте демонтированы (сломаны) речевые/звуковые пожарные оповещатели. На объекте демонтированы (сломаны) оросители системы пожаротушения. Противодымные клапаны неисправны (находятся в открытом положении). На объекте сломаны световые указатели «Выход». |
| 8. | Необходимо обеспечить наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой. | п.п. 70, 468, 475, 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | Объект не укомплектован первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) Огнетушители, которыми укомплектован объект, содержатся в неисправном состоянии (имеются механические повреждения корпуса, сорвана пломба на пусковом устройстве, стрелка манометра порошкового огнетушителя находится в красной зоне отсутствует раструб у углекислотных огнетушителей). |
| 9. | Необходимо обеспечивать очистку зданий и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между зданиями, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. | п. 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |  | Придомовая территория не очищена от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. В противопожарных расстояниях между домами складируется мусор и другие отходы. |
| 10. | Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещённых с функциональными проездами и подъездами. | ст. 90 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ |  | Проезд к жилому дому не очищен от снега, вследствие чего затруднен проезд пожарных автомобилей и другой спецтехники. |

Ответственность, предусмотренная за нарушение требований пожарной безопасности.

| Нарушение требований пожарной безопасности | ст. 20.4 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ | 1. Нарушение требований пожарной безопасности, влечет предупреждение или наложение административного штрафа: - на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; - на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; -на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; - на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 2. Нарушение требований пожарной безопасности, совершённое условиях особого противопожарного режима влекут наложение административного штрафа: - на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; - на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; - на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; - на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет наложение административного штраф: - на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; - на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; - на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, влечет наложение административного штрафа: - на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. |
| --- | --- | --- |
| Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль | ст. 19.5 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ | Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа: - на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; - на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; - на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. |